## Slide 1: IL NOSTRO LABORATORIO
Di INFORMATICA

## Slide 2: Presentazione
Nel nostro laboratorio abbiamo 24 postazioni con dei computer di tipo Desktop con queste caratteristiche:
Sistema Operativo:Microsoft Windows 2000
CPU: Intel ® Pentium ® 2.40GHz
Memoria RAM:490.992KB
Hard disk da:19.5Gb

## Slide 3: La rete del laboratorio
Tutti i computer sono dotati di una scheda di rete di tipo Ethernet, alla cui porta è connesso un cavo Ethernet che arriva ad uno dei 2 switch presenti in laboratorio.
I due switch sono collegati ad un router che consente l’accesso ad Internet.
I computer
quindi formano
una rete locale
LAN.

## Slide 4: Collegamento ad Internet
Ogni computer ha un proprio indirizzo IP privato; il mio computer ha l’indirizzo IP …192.168.1.2.
Il router interfacciato ad Internet ha un indirizzo IP (79.4.253.184 ) fornito in modo dinamico dal Provider Telecom: ADSL-9
La linea di comunicazione utilizzata è di tipo ADSL.

## Slide 5: Il sito della scuola
La nostra scuola ha un proprio sito Internet, presente nel http://www.iisgadda.it/wp2/ L’URL è il seguente:
http://www.iisgadda.it/wp2/

## Slide 6: DEFINIZIONI dei termini sottolineati
INDICE
- Le reti di computer (LAN, MAN,WAN,GAN)
- Schede di rete, switch e router
- Internet
- Provider e linee di comunicazione
- Gli indirizzi IP
- Gli indirizzi dei siti (URL)
- Il WWW
- Altri servizi di Internet

## Slide 7: Le reti di computer
Rete Insieme di computer e dispositivi connessi fra di loro in modo tale da far condividere file e altre risorse ad alcuni utenti. Una rete può connettere un piccolo numero di utenti, ad esempio all'interno di un dipartimento, in questo caso parleremo di rete locale (LAN) oppure può connettere diversi utenti dislocati su un'ampia area geografica (WAN ).
LAN - Local Area Network (rete locale), che collega nodi relativamente vicini, nell'ambito tipicamente di uno stesso edificio
MAN - Metropolitan Area Network (rete metropolitana), con collegamenti a distanze massime di decine di chilometri
WAN - Wide Area Network (rete geografica), che collega nodi a distanza qualsiasi, anche planetaria

## Slide 8: Schede di rete, switch e router
Si tratta di un dispositivo che permette al computer di colloquiare con la rete. Le schede di rete (NIC - Network Interface Card ) sono generalmente installate all'interno del PC. Sul retro del computer compare la parte terminale della scheda, dove si inserisce il cavo di rete. Portatili e notebook hanno schede di rete differenti (formato PCMCIA), ed occupano uno slot che si trova solitamente su uno dei lati. Esistono schede di rete Ethernet (10 Mbps) e Fast Ethernet (100 Mbps).

## Slide 9: Switch
Switch . Uno switch stabilisce una connessione temporanea tra la sorgente e il punto di destinazione, chiudendola al termine del collegamento. Lo switch migliora le prestazioni di una rete segmentandola e riducendo la contesa per l'utilizzo della larghezza di banda. Le porte dello switch sono collegate tramite cavo UTP ai dispositivi di rete. Lo switch è più semplice e veloce del router, il quale sceglie l'instradamento anche giudicando in base ad un resoconto dei costi e dei tempi di trasmissione.

## Slide 10: Router
Il router è colui che, in generale, è connesso a due o piu’ reti e decide quale percorso far compiere ai dati basandosi su informazioni dello stato delle reti alle quali è collegato. Il ruoter è presente in ogni gateway (dove due reti si incontrano) ed è spesso parte di uno switch. Può creare e gestire una tabella delle possibili vie e delle condizioni di queste vie, e quindi decidere che percorso far compiere al pacchetto anche in base alla distanza.

## Slide 11: Internet
È una rete mondiale di computer interconnessi alla quale si può accedere e trovare informazioni, fare acquisti, parlare con altri utenti e molto altro. Concepita nel lontano 1969 dal governo degli Stati Uniti e nota all'inizio come ARPAnet. Lo scopo originale di Internet era collegare le Università statunitensi. Dal punto di vista tecnico, quello che caratterizza Internet è l'utilizzo del protocollo detto TCP/IP. Lo scopo originale di internet era per scopi militari.

## Slide 12: Provider e linee di comunicazione
Un provider Sono Service Provider, ad esempio, gli ISP (Internet Service Provider): si tratta in genere di Compagnie telefoniche che mettono a disposizione degli utenti le linee di comunicazione e le infrastrutture necessarie per l'accesso ad Internet (gli ISP si possono anche classificare come "Access Provider").
Le linee di comunicazione sono:
PSTN:Rete telefonica analogica. La normale rete telefonica per le trasmissioni vocali. Può essere utilizzata per l'invio di dati tramite modem.
ISDN: Letteralmente: Integrated Service Digital Network Rete pubblica digitale che mette a disposizione 2 canali da 64 Kbps (BRA o Basic Access rate) per un totale di 128 kbps, oppure 30 canali da 64 kbps per un totale di 2 Mbps
ADSL: La tecnologia ADSL realizza la connettività alla rete Internet utilizzando una linea di comunicazione asimmetrica che garantisce una banda trasmissiva maggiore in download, rispetto a quella di upload.

## Slide 13: Gli indirizzi IP
Indirizzo IP Indirizzo a 32 bit, assegnato agli hosts che utilizzano il protocollo TCP/IP, che identifica univocamente ogni computer collegato alla rete. L'indirizzo IP è visualizzato come una successione di 4 numeri decimali separati da un punto, ad esempio 192.168.2.1. L'utente, tuttavia, è abituato a richiedere la visualizzazione di una pagina in Internet con la digitazione di un URL, cioè di un indirizzo alfabetico facile da memorizzare e non con la digitazione di un indirizzo IP, che risulta ovviamente più difficile da ricordare. Tuttavia i server in Internet utilizzano per comunicare l'indirizzo IP numerico corrispondente all'URL digitata dall'utente. La traduzione da URL a indirizzo IP viene effettuata dal DNS.

## Slide 14: Gli indirizzi dei siti (URL)
Indirizzo che identifica univocamente una risorsa (pagine html, file, immagini e quant'altro) su Internet. In base alle operazioni che intendiamo fare con il file in questione verranno utilizzati differenti protocolli come l'HTTP o l'FTP.

## Slide 15: Il WWW
Vuol dire : WWW (World Wide Web) Il World Wide Web (nome di origine inglese), in sigla WWW, più spesso abbreviato in Web, anche conosciuto come Grande Ragnatela Mondiale, è un servizio di Internet consistente in un insieme vastissimo di contenuti multimediali e di servizi accessibili a tutti o ad una parte selezionata degli utenti di Internet.

## Slide 16: Altri Servizi di Internet
FTP: ftp:Il File Transfer Protocol (FTP) (protocollo di trasferimento file), è un Protocollo per la trasmissione di dati.
E-MAIL:La posta elettronica o e-mail (dall'inglese «electronic mail») è un servizio Internet grazie al quale ogni utente può inviare o ricevere dei messaggi. È l'applicazione Internet più conosciuta e più utilizzata attualmente
CHAT:
NEWSGROUP:Gruppo di discussione, ovvero area virtuale che raccoglie messaggi relativi ad un particolare argomento e che vengono distribuiti via USENET.
TELNET:Protocollo o servizio che permette ad un utente di collegarsi in maniera interattiva ad un PC in remoto, è un'applicazione client/server usata per interrogazioni di database o per usufruire di servizi specifici di alcuni server.