## Slide 1: IL NOSTRO LABORATORIO
Di INFORMATICA

## Slide 2: Presentazione
Nel nostro laboratorio abbiamo 24 postazioni con dei computer di tipo Desktop con queste caratteristiche:
Sistema Operativo: Microsoft Window 2000
CPU: Intel® Celeron® CPU 2.40GHz
Memoria RAM: 490.992 KB
Hard disk da: 76,3 GB

## Slide 3: La rete del laboratorio
Tutti i computer sono dotati di una scheda di rete di tipo Ethernet, alla cui porta è connesso un cavo Ethernet che arriva ad uno dei 2 switch presenti in laboratorio.
I due switch sono collegati ad un router che consente l’accesso ad Internet.
I computer
quindi formano
una rete locale
LAN.

## Slide 4: Collegamento ad Internet
Ogni computer ha un proprio indirizzo IP privato; il mio computer ha l’indirizzo IP 192.168.1.9 Il router interfacciato ad Internet ha un indirizzo IP (79.4.253.184) fornito in modo dinamico dal Provider Telecom: TELECOM-ADSL-9 ( Telecom Italia S.p.A. TIN EASY LITE ) La linea di comunicazione utilizzata è di tipo ADSL.

## Slide 5: Il sito della scuola
La nostra scuola ha un proprio sito Internet, presente nel http://www.iisgadda.it/wp2/ L’URL è il seguente:
http://www.iisgadda.it/wp2/

## Slide 6: DEFINIZIONI dei termini sottolineati
INDICE
- Le reti di computer (LAN, MAN,WAN,GAN)
- Schede di rete, switch e router
- Internet
- Provider e linee di comunicazione
- Gli indirizzi IP
- Gli indirizzi dei siti (URL)
- Il WWW
- Altri servizi di Internet

## Slide 7: Le reti di computer
Una rete è Una rete informatica è un insieme di PC e di altri dispositivi che sono collegati tra loro tramite cavi. Il sistema consente a questi dispositivi di comunicare tra loro e di condividere informazioni e risorse. Le reti possono avere dimensioni differenti ed è possibile ospitarle in una sede singola oppure dislocarle in tutto il mondo.
A seconda della dimensione dell’area geografica in cui sono dislocati i PC, le reti possono essere classificate in:
LAN: è una tipologia di rete informatica contraddistinta da un'estensione territoriale non superiore a qualche chilometro. Si tratta storicamente delle prime tipologie di reti informatiche realizzate al mondo per semplicità di realizzazione e costi sostenibili anche da piccoli privati.

## Slide 8
MAN: i computer si trovano all’interno di un’area urbana di grandi dimensioni oppure sono dislocati in più comuni limitrofi. Fra i vari esempi, prendiamo in considerazione quello riguardante più computer interconnessi tra loro e collegati ad un server centrale nell’intero territorio comunale e quello relativo ai PC delle segreterie delle facoltà universitarie dislocate in una determinata area metropolitana.
WAN: Una rete WAN è una rete che si estende coprendo zone dall’ambito fino all’intero globo. Come mezzo di comunicazione si utilizza la rete telefonica in quanto era già esistente e garantiva la copertura dell’intero globo, senza bisogno di nessun intervento di cablaggio.
GAN: E’ facile intuire, dalla traduzione stessa dell’acronimo, che si tratta di reti che collegano computer dislocati in tutti i continenti. Diverse le tecnologie impiegate per interconnettere le macchine: dal cavo in rame del comune doppino telefonico agli avanzati sistemi satellitari.

## Slide 9: Schede di rete, switch e router
La scheda di rete: è un dispositivo che permette al computer di colloquiare con la rete. Le schede di rete (NIC - Network Interface Card ) sono generalmente installate all'interno del PC. Sul retro del computer compare la parte terminale della scheda, dove si inserisce il cavo di rete. Portatili e notebook hanno schede di rete differenti (formato PCMCIA), ed occupano uno slot che si trova solitamente su uno dei lati. Esistono schede di rete Ethernet (10 Mbps) e Fast Ethernet (100 Mbps).
Lo swich: è un dispositivo che, in una rete, seleziona la via di instradamento dei pacchetti di dati verso la loro destinazione. E' un dispositivo più veloce e semplice di un router, il quale sceglie l'instradamento anche giudicando in base ad un resoconto dei costi e dei tempi di trasmissione.
Il router: è un dispositivo su una rete di computer che regola la distribuzione dei messaggi.

## Slide 10: Internet
internet (contrazione della locuzione inglese Interconnected Networks, ovvero Reti Interconnesse) è una rete di computer mondiale ad accesso pubblico, attualmente rappresentante il principale mezzo di comunicazione di massa, e che offre all'utente tutta una vasta serie di possibili contenuti e servizi. Tale interconnessione è resa possibile da una suite di protocolli di rete chiamata "TCP/IP" dal nome dei due protocolli principali, il TCP e l'IP, che costituiscono la "lingua" comune con cui i computer connessi ad Internet (host) si interconnettono e comunicano tra loro indipendentemente dalla loro architettura hardware e software garantendo l'interoperabilità tra sistemi e sottoreti diverse. L'avvento e la diffusione di Internet ha rappresentato una vera e propria rivoluzione sociologica e tecnologica assieme ad altre invenzioni quali i telefoni cellulari e il GPS, nonché uno dei motori dello sviluppo economico mondiale nell'ambito dell'Information and Communication Technology (ICT) e oltre.

## Slide 11: Provider e linee di comunicazione
Un provider è Il PROVIDER è la società che ti mette a disposizione il collegamento ad internet....ad esempio INFOSTRADA o TELECOM ITALIA con il suo servizio "Alice". Il SERVER invece è il computer del PROVIDER che si collega al tuo computer (detto CLIENT) per fornirti internet.
Le linee di comunicazione sono:
PSTN: (Public Switched Telephone Network) La normale rete telefonica analogica.
ISDN: Integrated Service Digital Network. Standard europeo per la telefonia fissa digitale. Comprende due canali: uno per la trasmissione di dati ed uno per la voce. Ha una velocità di trasferimento maggiore di quella analogica.
ADSL: Asymmetric Digital Subscriver Line, tradotto in italiano vuol dire Linea Digitale Asimmetrica per l'Abbonato. Rappresenta una tecnologia in grado di trasformare la normale linea telefonica, o "doppino telefonico", in una linea digitale a velocità elevata, di gran lunga superiore al collegamento digitale ISDN.
L'ADSL viene definita asimmetrica in quanto la velocità di ricezione dati (o Downstream) è maggiore rispetto a quella di trasmissione (Upstream).
L'ADSL consente inoltre di mantenere contemporaneamente la connessione ad internet ed il telefono libero, grazie al fatto che il canale voce e quello dati sono distinti e dunque non si sovrappongono.

## Slide 12: Gli indirizzi IP
Un Indirizzo IP (dall'inglese Internet Protocol address) è un numero che identifica univocamente un dispositivo collegato a una rete che utilizza Internet Protocol come protocollo di comunicazione. Un indirizzo IP assolve essenzialmente a due funzioni principali: identificare un dispositivo sulla rete e fornirne il percorso di raggiungibilità.
L'indirizzo IP è un indirizzo di livello 3 del modello ISO-OSI che si rende necessario per l'indirizzamento indiretto tramite l'omonimo protocollo di rete IP ovvero per interconnettere (internetworking) più sottoreti diverse all'interno del paradigma TCP-IP della rete Internet. Si contrappone all'indirizzo fisico di livello 2 o indirizzo MAC utilizzato invece per l' indirizzamento diretto all'interno di una sottorete locale.
Più esattamente l'indirizzo IP viene assegnato a una interfaccia (ad esempio una scheda di rete) che identifica l'host di rete, che può essere un personal computer, un palmare, un router, elettrodomestici in generale, ecc. Va considerato, infatti, che un host può contenere più di una interfaccia: ad esempio, un router ha diverse interfacce (minimo due) e per ognuna occorre un indirizzo IP.

## Slide 13: Gli indirizzi dei siti (URL)
Letteralmente: Uniform Resource Locator
Indirizzo che identifica univocamente una risorsa (pagine html, file, immagini e quant'altro) su Internet. In base alle operazioni che intendiamo fare con il file in questione verranno utilizzati differenti protocolli come l'HTTP o l'FTP.

## Slide 14: Il WWW
Il World Wide Web (nome di origine inglese), in sigla WWW, più spesso abbreviato in Web, anche conosciuto come Grande Rete Mondiale, è un servizio di Internet che permette di navigare ed usufruire di un insieme vastissimo di contenuti multimediali e di ulteriori servizi accessibili a tutti o ad una parte selezionata degli utenti di Internet.

## Slide 15: Altri Servizi di Internet
FTP: Il file transfer protocol (FTP) protocollo di trasferimento file, è un protocollo per la trasmissione dei dati.
E-MAIL: La posta elettronica è un servizio internet grazie al quale ogni utente può inviare o ricevere messaggi. È l’applicazione di internet più usata al mondo.
CHAT:
NEWSGROUP: Gruppo di discussione ovvero area virtuale che raccoglie i messaggi relativi ad un particolare argomento che vengono distribuiti via USENET.
TELNET: Protocollo simile al TCP/IP che permette ad un utente di collegarsi ad un pc in remoto, è un applicazione usata per interrogazioni di data base o per usuffrire di servizi specifici.