## Slide 1: Le immagini digitali
Formati e caratteristiche
di digitalizzazione
Notes: <number>

## Slide 2: Processo complessivo
1. Documento originale
(eventuale restauro del supporto)
2. Scansione
3. Oggetto digitale
4. Editing/restauro dell’oggetto digitale
Argomento della lezione
<number>

## Slide 3: La digitalizzazione delle immagini
Esistono due tipi di immagini digitali:
  Immagini bitmap, rappresentate sul supporto digitale come una matrice di punti
  Immagini vettoriali, rappresentate come funzioni vettoriali che descrivono curve e poligoni
<number>

## Slide 4: Le immagini vettoriali
Nel caso di figure geometriche relativamente semplici, invece di descrivere l’immagine punto per punto, conviene specificare: tipo, forma, colore, dimensione e posizione delle figure geometriche (cerchi, rettangoli, linee, frecce e così via) che le compongono.
Esempio del quadrilatero: descrizione tramite quattro vertici, colore del contorno, spessore del contorno, colore di riempimento.
Esempi: le immagini grafiche già pronte con l’estensione WMF che Word mette a disposizione, le cosiddette clipart, sono realizzate in grafica vettoriale. Anche i font TrueType si basano sulla grafica vettoriale

ABCD

<number>

## Slide 5: Le immagini vettoriali
I vantaggi della descrizione vettoriale sono essenzialmente i seguenti:
  si risparmia sulle dimensioni dell’immagine (al posto della descrizione di tutti i punti basta specificare solo la posizione di pochi punti chiave e le equazioni per collegarli)
  si possono facilmente ridimensionare senza perdita di qualità
  È possibile muovere e modificare ogni singolo elemento geometrico che compone l’immagine.
<number>

## Slide 6: Le immagini bitmap
Una immagine digitale bitmap è costituita da una matrice di punti detti picture element (pixel), simili ai punti della retinatura nelle immagini a stampa
<number>

## Slide 7: Le immagini bitmap: caratteristiche
Ciascun punto rappresenta una porzione di immagine in un particolare colore (o tono di grigio) e viene codificato mediante uno o più bit
Il numero di punti in una data area determina la risoluzione dell’immagine
Il numero di colori o di toni di grigio che ciascun punto può rappresentare individua la profondità di colore
<number>

## Slide 8: La risoluzione
La risoluzione esprime la densità dei pixel che compongono l’immagine ed è tanto maggiore quanti più punti sono rappresentati in una data area (e maggiore è la qualità dell'immagine)
Si misura in numero di pixel contenuti in una unità lineare dell’immagine, generalmente in un pollice
(1 inch = 2,54 cm)
L’unità di misura è il pixel per inch :
  Es: 72 punti per pollice (PPI)
il termine DPI (dot per inch) viene spesso utilizzato al posto di PPI. ( Il termine DPI dovrebbe essere utilizzato per gli elementi stampati, mentre PPI per le immagini visualizzate sullo schermo).
<number>

## Slide 9: La profondità di colore
La profondità di colore è determinata dal numero di bit utilizzato per rappresentare ciascun pixel
  Un’immagine in bianco e nero associa a ciascun punto un solo bit ( 0bianco, 1nero)
  Con 8 bit (un byte) è possibile rappresentare immagini con 256 toni di colore o di grigio. Infatti 28=256
  Un’immagine a 65.536 colori associa a ciascun pixel 16 bit (infatti 216=65536)
  In un’immagine True Color, cioè a colori a 24 bit, ogni pixel può assumere 16 milioni di colori diversi
<number>

## Slide 10
Con una profondità di colore = N si possono ottenere 2N colori diversi
TABELLA DELLA PROFONDITA’ DI COLORE
<number>
Notes: <number>

## Slide 11: I modelli di colore RGB e CMYK
Un modello di colore è un modo per descrivere e specificare un colore.
RGB : e’ un metodo additivo in cui i colori si ottengono sommando le tre componenti di luce primaria (rosso,verde e blu) in diverse quantità. È usato nei monitor e nei televisori.
CMYK: e’ un metodo sottrattivo in cui il colore si ottiene sottraendo dalla luce bianca percentuali di componenti secondarie (Ciano, magenta, giallo e nero). È usato nei settori della stampa tipografica.
<number>

## Slide 12: Modello RGB
Nel metodo RGB ogni colore viene
individuato indicando le tre componenti fondamentali (Red, Green, Blue). Ognuna di queste può assumere un valore di intensità compreso tra 0 e 255,(corrispondente al 100%).
Nelle immagini RGB si
utilizzano 3 byte (1 byte
per ogni componente)
per rappresentare ogni
Pixel e quindi sono
immagini a 24 bit.
<number>

## Slide 13: Dimensioni di un’immagine
Dimensione in pixel : è il numero totale di pixel presenti nell’immagine. Si esprime con il formato N°pixel-base x N°pixel-altezza
Foto a lato: 400x309 pixel
Dimensione fisica in cm. o inch:
dimensione che assume sul
supporto utilizzato per la sua visualizzazione
Foto a lato: 5,21x6,75 cm
Dimensione del file immagine in byte: quanti byte occupa in memoria (es: 363 KB)
<number>

## Slide 14: Risoluzione e dimensioni
Esiste un rapporto diretto fra la dimensione in pixel, la dimensione fisica in pollici e la risoluzione:
Dim.in pixel= Dim.fisica x risoluzione
Spesso è importante la formula inversa
Dim.fisica= Dim.in pixel / risoluzione
Aumentando la dimensione fisica di un’immagine e tenendo costante il n° totale di pixel, diminuisce la risoluzione
<number>

## Slide 15: Esempio
Immagine 70x70 pixel, 2,54x2,54 cm
risoluzione= 70 ppi
Immagine 70x70 pixel, 10x10 cm (3,9x3,9 inch)
risoluzione=70/3,9 ppi
= 17,8 ppi
La qualità dell’immagine è diminuita
<number>

## Slide 16: Calcolo dell’occupazione in memoria del file immagine
Le immagini digitali bitmap occupano spazio sui supporti di memoria secondo questa formula:
= N°totale-di-pixel x profondità-di-colore
  Es: una immagine 800x600 pixel a 256 toni di grigio (=28 ) occupa 72x72x8 = 41472 bit = 5184 byte = circa 5 KByte
  Una immagine 300x300 pixel e 16 mil. di colori occupa 300x300x24 = 2160000 bit=270000 byte= 263,67 KB
  Es: una immagine 1600x1200 pixel e profondità di colore a 16 bit (2 byte) occupa 1600x1200x16 = 3840000 byte = 3,6 MB
<number>

## Slide 17: La memorizzazione delle immagini
Le immagini digitali sono memorizzate su file con diversi formati alternativi, ciascuno in grado di codificare un determinato numero di colori e dotato di caratteristiche peculiari
Alcuni di questi formati prevedono forme di compressione, cioè di diminuzione dei bit dell’immagine in modo da ridurne l’occupazione di memoria
<number>

## Slide 18: La compressione delle immagini
Gli algoritmi di compressione si dividono in due categorie
  Compressione senza perdita: la codifica avviene riducendo le aree di colore uguale in modo tale da poter ricostruire esattamente l’immagine originale; ha un rapporto medio di compressione di 2:1 (lossless)
  Compressione con perdita: la codifica avviene eliminando definitivamente alcune informazioni statisticamente meno rilevanti per la ricostruzione dell’immagine; permette rapporti di compressione fino a 100:1 (lossy)
<number>

## Slide 19: I formati di immagine digitale
Tra i formati di immagini digitali bitmap più diffusi ricordiamo:
  JPEG: supporta una profondità di colore fino a 24 bit e adotta una compressione con perdita, che consente di scegliere un rapporto di compressione variabile fino ad un massimo di 100:1 . Molto usato sul Web, ottimo per fotografie, quadri, disegni molto sfumati.
  TIFF: supporta profondità di colore fino a 24 bit. Un file Tiff puo’ essere compresso (metodo lossless) o non compresso. Usato per immagini di qualita’.
  BMP: (formato grafico di Windows) supporta una profondità di colore fino a 24 bit e non adotta compressione.
<number>

## Slide 20: I formati di immagine digitale
  GIF: supporta un numero massimo di 256 colori e adotta una compressione di tipo lossless; è usato per immagini «a tratto» come loghi, fumetti, icone. Esistono anche immagini
  - Gif Animate.
  - Gif Trasparenti (uno dei colori dell’immagine puo’
  essere reso trasparente).
  E’ uno dei formati piu’ utilizzati in Internet
  PNG: deriva dal formato Gif, gestisce immagini da 1 a 48 bit, utilizza una compressione lossless, minore rispetto al formato Jpeg.
  Il formato PNG (Portable Network Graphies) è stato sviluppato appositamente per il Web e supporta la funzionalità di trasparenza.
<number>

## Slide 21: Immagini e HTML
Ci sono tre tipi diversi di file immagine che possono essere inseriti nelle tue pagine HTML:
* GIF (Graphics Interchange Format)
* JPG / JPEG (Joint Photographic Experts Group)
* PNG (Portable Network Graphics)
Le immagini GIF generalmente sono migliori per i grafici e i disegni, mentre le immagini JPEG sono migliori per le fotografie. Questo per due ragioni principali: primo, le immagini GIF possono avere solo 256 colori, mentre le immagini JPEG sono formate da milioni di colori e secondo, il formato GIF è migliore per comprimere immagini semplici, mentre il formato JPEG è stato ottimizzato per immagini più complesse. Migliore è la compressione, più piccola sarà la dimensione del file immagine, e più veloce il caricamento sulla tua pagina. Come probabilmente sai già dall'esperienza, le pagine "pesanti" senza motivazione possono annoiare pesantemente un visitatore.
Negli ultimi anni il formato PNG è diventato sempre più popolare (soprattutto a spese del formato GIF). Il formato PNG è fatto in modo da avere il meglio da entrambi i formati JPEG e GIF: milioni di colori e una compressione efficace.
<number>