## Slide 1: PRODOTTI DI CONSUMO
SOSTANZA
PREPARATO
INCHIOSTRO
VERNICE
Ogni industria chimica deve attenersi alle regole del REACh secondo la normativa europea vigente.
Notes: <number>

## Slide 2: Sostanza
  Prodotto formato da un unico tipo di molecola
Notes: <number>

## Slide 3: Preparato
  Insieme di due o più sostanze miscelate assieme
Notes: <number>

## Slide 4: Inchiostro
  Miscela tra vari componenti che danno origine ad un preparato colorato
  Resine
  Pigmenti (coloranti)‏
  Solventi (acqua)‏
  Additivi
Notes: <number>

## Slide 5: Vernici
Miscela di vari componenti che danno origine ad un preparato non colorato
Resine
Solventi (acqua)‏
Additivi
Notes: <number>

## Slide 6: Tipi di vernici
Vernice di Allungamento (Diluente)‏
Vernice di Sovrastampa (Finissaggio)‏
Vernice di Preparazione (Primer)‏
Ogni sostanza e/o preparato deve essere commercializzato con la specifica scheda di sicurezza come previsto dalla legge
Notes: <number>

## Slide 7: Principali tipi di Inchiostri
Grassi
Liquidi
UV
Plotter
Notes: <number>

## Slide 8: Inchiostri Grassi
Offset
Stampa Tipografica
Idrofughi
Contenuto di solidi molto elevato (circa 100%)‏
Viscosità molto elevata
Notes: <number>

## Slide 9: Inchiostri liquidi
Stampa con asciugamento ad aria: Flessografia, Rotocalco, Serigrafia, Tampografia, etc...
Contenuto di solidi tra 25% e 40%
Parte solvente molto importante
Viscosità di stampa e diluizione
Notes: <number>

## Slide 10: Inchiostri e vernici UV
Non possiedono parte volatile
Asciugatura tramite “forni” con lampade a emissione raggi UV
100% inchiostro applicato
Elevato costo
Elevatissimo grado di brillantezza
Emissioni sgradite
Si possono stampare con tutti i sistemi di stampa
Notes: <number>

## Slide 11: Meccanismo di “curing” degli inchiostri e delle vernici UV
Notes: <number>

## Slide 12
Recentemente le tecnologie formulative sono notevolmente migliorate
Si ricordano gli scandali legati al Benzofenone (Europa, Nestlè 2005) e al IsopropylThioXanthone (ITX) (Cina, 2008)
Ora la stampa UV viene pure applicata all’imballaggio alimentare senza alcuna preoccupazione

## Slide 13: Pantone
Comprende una serie di 14 basi principali più una vernice diluente

## Slide 14
Le basi miscelate tra di loro secondo le formulazioni indicate sulla scala, forniscono le tonalità desiderate
Le formulazioni sono indicative perché possono cambiare a seconda del supporto e dell’impianto stampa

## Slide 15: Film flessibili- Imballaggio flessibile
I film flessibili sono pellicole molto sottili (non rigide) prodotte con vari materiali
Vengono utilizzate per l’imballaggio di tutte le tipologie di prodotti in commercio
Il settore dell’industria grafica che si occupa di questo viene definito IMBALLAGGIO FLESSIBILE (Flexible Packaging)

## Slide 16
I film vengono lavorati quasi sempre in bobina, per cui le principali tecnologia di stampa utilizzate sono rotocalco e flessografia
Per queste tipologie di stampa vengono usati inchiostri base acqua e base solvente

## Slide 17
Molti supporti vengono accoppiati con altri supporti per conferire all’imballo un elevato grado di resistenze chimico fisiche, stabilità del prodotto imballato e gradevole all’impatto estetico.
Gli inchiostri base acqua vengono utilizzati soprattutto in stampa esterna (no accoppiamento) principalmente su carta e Polietilene
Gli inchiostri base solvente vengono utilizzati in stampa esterna ed in accoppiamento. Il 90% degli accoppiati che si producono su scala mondiale è prodotto con inchiostri base solvente

## Slide 18
Carta (CA) Cartonicino,Cartone ondulato
Alluminio foil (AL) Alluminio rigido (Blister)
Polietilene (PE) HDPE,MDPE,LDPE
Polipropilene (PP) OPP,COEX,OPP,Opalina
Poliestere (PET) APET,PET rigido
Poliammide (PA) OPA,BOPA
Polistirolo (PS) OPS
PVC
ABS
Cellophane (CEL)

## Slide 19: Ogni supporto ha il suo inchiostro
Sul mercato esistono molte tipologie e serie di inchiostri e vernici studiati per andare incontro ad ogni esigenza.
Bisogna considerare:
Tipo di impianto stampa
Tipo di supporto da stampare
Scelta tra stampa esterna o accoppiamento
Caratteristiche del prodotto da imballare
Costo del prodotto finito

## Slide 20: Controllo qualità di uno stampato
Ogni azienda produttrice di stampati possiede un reparto di controllo qualità
Ogni lotto deve essere controllato confrontandolo con gli standard o con i capitolati aziendali
È molto importante conservare un campione di ogni produzione nel caso insorgano problematiche durante lo stoccaggio o contestazioni da parte del cliente

## Slide 21: Test di controllo
Misurazione del colore Spettrofotometro
Migrazione del colore Test secondo normativa (ASTM,GIS, etc…)
Grado di lucido o opacità Glossmetro
Grado di scivolosità Slip tester
Resistenza chimica Test secondo normativa
Resistenza alla luce Xenotest, Solarbox, Suntest
Resistenza al graffio Abrasimetro
Barriera all’ossigeno Misuratore di barriera
Forza di laminazione dinamomentro
Ritenzione solvente Gascromatografo
Grado di odore Test di Robinson/Naso elettonico

## Slide 22: Materiali plastici
Le materie plastiche utilizzate nell’industria grafica sono di derivazione sintetica e si presentano in forma originale sotto forma granulare di colore neutro
Per produrre i film vengono utilizzate delle macchine chiamate ESTRUSORI: fondono i granuli e formano la pellicola che viene avvolta in bobina
Per colorare i film si utilizzano i “masterbatches”
I film plastici possono essere sottoposti a metallizzazione: si ottiene un film che sembra alluminio

## Slide 23: Accoppiati
Laminazione
Plastificazione
Diplex, triplex, complex
Tetrapack
®

## Slide 24: Inchiostri per applicazioni speciali
Inchiostriprofumati
Olografia
Inchiostri termocromatici
Inchiostri per impregnazione
Transfer fisico
Transfer sublimatico
Inchiostri per floccatura

## Slide 25: Inchiostri profumati
Le fragranze possono essere aggiunte a qualsiasi tipo di inchiostro dando allo stampato una gradevole profumazione
Arredamento, editoria, tipografia, linee aeree etc…

## Slide 26: Olografia
Il film plastico viene stampato con inchiostri tradizionali, poi sovrastampato con vernice olografica. Il film passa sotto una macchina speciale che “incide” la vernice dando alla superficie l’effetto 3D olografico
Viene utilizzata soprattutto in imballaggio, banconote, carte di credito, cartotecnica

## Slide 27: Inchiostri termocromatici
Sono inchiostri che cambiano colore al variare della temperatura
Figurine, abbigliamento, giocattoli
Inchiostri per impregnazione
Si stampa su carta e questa viene applicata su pannelli medium density di legno truciolare mediante un bagno in una resina speciale
Dopo asciugatura il pannello risulta decorato ed inattaccabile da alcol e solventi
Industria arredamenti

## Slide 28: Transfer fisico
Si effettua la stampa su un supporto
Avviene un transfer dal supporto e l’inchiostro passa sul supporto finale
Il transfer può avvenire a caldo o a freddo
Utilizzati per tatoo rimovibili, numeri e scritte nella maglieria sportiva, arredamento, finiture di mobili,abbigliamento

## Slide 29: Transfer sublimatico
Si effettua la stampa su un film plastico
La stampa viene trasferita a caldo sul supporto finale (alluminio, poliestere, legno, plastica etc…)
Il trasferimento avviene per “sublimazione” del pigmento contenuto nell’inchiostro
Viene utilizzato nella maglieria sportiva, arredamento, oggettistica

## Slide 30: Inchiostri per floccatura
Il procedimento di floccatura utilizza delle fibre plastiche che vengono “sparate” mediante l’uso di un campo elettrico sulla superficie da trattare
Tessuto, plastica, legno, produzione di pannelli fono assorbenti

## Slide 31: Grazie per l’attenzione!!!