## Slide 1: LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI
MASTER IN EDITORIA CARTACEA E MULTIMEDIALE
TECNICA DELLA PRODUZIONE DEL LIBRO
GIUSEPPE ORLANDO

## Slide 2: IMMAGINI AL TRATTO E A TONO CONTINUO
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
LE IMMAGINI AL TRATTO SONO QUELLE CHE PRESENTANO UNA NETTA SUDDIVISIONE TRA I BIANCHI E I NERI. ESSE NON PRESENTANO PROBLEMI PARTICOLARI PER LA LORO RIPRODUZIONE PERCHE’ LE PARTI STAMPANTI E QUELLE NON STAMPANTI SONO CHIARAMENTE DEFINITE.
LE IMMAGINI A TONO CONTINUO SONO QUELLE CHE PRESENTANO TONALITA’ INTERMEDIE TRA IL BIANCO E IL NERO (GRIGIO).

## Slide 3: LA RETINATURA
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
PER POTER STAMPARE LA SCALA DEI GRIGI OCCORRE PARTIRE DA UN IMPIANTO IN CUI IL TONO CONTINUO SIA STATO SCOMPOSTO IN PUNTINI DI DIMENSIONE VARIABILE: PIU’ PICCOLI NELLE ZONE CHIARE, PIU’ GRANDI NELLE ZONE SCURE.
IL PROCEDIMENTO CHE HA CONSENTITO DI SCOMPORRE IL TONO CONTINUO E’ STATA LA RETINATURA, OVVERO LA RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DELL’ORIGINALE OTTENUTA CON L’INTERPOSIZIONE DI UN FILTRO IN GRADO DI SCOMPORRE L’IMMAGINE IN PUNTI.

## Slide 4: LA RETINATURA 2
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
I PRIMI ESPERIMENTI PER L’OTTENIMENTO DELLA RETINATURA FURONO CONDOTTI NEL 1853 DA FOX TALBOT INTERPONENDO UNA GARZA NERA TRA LA LASTRA SENSIBILIZZATA E IL NEGATIVO.
I PRIMI A REALIZZARE INDUSTRIALMENTE I RETINI FURONO, NEGLI USA, I FRATELLI LEVY VERSO IL 1890.
OGGI LA RETINATURA FOTOMECCANICA E’ STATA SOSTITUITA DA QUELLA ELETTRONICA IN CUI L’IMMAGINE VIENE LETTA DA UNO SCANNER E RIPRODOTTA A MEZZO LASER SECONDO IL NUMERO DI LINEE DI RETINATURA IMPOSTATE.

## Slide 5: IL PUNTINO
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
LE VARIABILI CHE CONSENTONO DI OTTENERE, TRAMITE LA SCOMPOSIZONE IN PUNTINI, UNA CORRETTA RIPRODUZIONE DEL TONO CONTINUO SONO TRE:
  LA DIMENSIONE DEI PUNTINI
  LA FORMA DEI PUNTINI
    NELLA STAMPA OFFSET LA FORMA E’ GENERALMENTE TONDA
  L’INTENSITA’ DEI PUNTINI
    SI MISURA IN LINEE DI PUNTINI PER CENTIMETRO QUADRO (70 LINEE = 70 PUNTINI BASE x 70 PUNTINI ALTEZZA= 4900 PUNTINI PER CM QUADRO)
    MAGGIORE E’ L’INTENSITA’ DEI PUNTINI, MIGLIORE SARA’ LA QUALITA’ DELLA RIPRODUZIONE

## Slide 6: ESEMPI DI INTENSITA’
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
30 – 35 linee: stampa su carta da giornale
35 – 38 linee: stampa su carta uso mano
48 – 54 linee: stampa su carta satinata
54 – 60 linee: stampa su carta patinata
70 – 80 linee: stampe di pregio su carta patinata

## Slide 7: IL COLORE
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
A SCUOLA SI STUDIA LA LUCE E SI STUDIA LA “SINTESI ADDITIVA”, OVVERO COME SOMMANDO TRE FASCI DI LUCE ROSSO, VERDE E BLU SI OTTENGA LA LUCE BIANCA.
IL PRINCIPIO CHE STA ALLA BASE DELLA RIPRODUZIONE A STAMPA DEL COLORE E’ INVECE QUELLO DELLA “SINTESI SOTTRATTIVA”, OVVERO :
SOVRAPPONENDO CYAN, MAGENTA E GIALLO SI OTTENGONO TUTTI GLI ALTRI COLORI E SOMMANDO TUTTI E TRE ALLA LORO MASSIMA DENSITA’ SI OTTIENE IL NERO.

## Slide 8: LA SELEZIONE CROMATICA
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
SE LA STAMPA DI UN COLORE SI OTTIENE PER SOVRAPPOSIZIONE DEI TRE COLORI PRIMARI DELLA SINTESI SOTTRATTIVA ( CYAN, MAGENTA E GIALLO) OBIETTIVO DELLA FASE DI SELEZIONE CROMATICA SARA’ SCOMPORRE CIASCUNA IMMAGINE NEI COLORI SUDDETTI FINO A OTTENERE UNA PELLICOLA O UN FILE PER CIASCUN COLORE.

## Slide 9: LA SELEZIONE CROMATICA 2
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
TRADIZIONALMENTE LA SELEZIONE VENIVA REALIZZATA FOTOGRAFANDO L’ORIGINALE ATTRAVERSO I FILTRI DEI COLORI COMPLEMENTARI RISPETTO A QUELLI CHE SI VOLEVANO OTTENERE (FILTRO VERDE PER OTTENERE LA PELLICOLA MAGENTA, BLU PER OTTENERE IL GIALLO, ROSSO PER IL CYAN).
A QUESTI TRE COLORI SI AGGIUNGE QUASI SEMPRE IL NERO PER DARE MAGGIORE PROFONDITA’ E RISALTO ALLE OMBRE.
OGGI IL FOTOCOLOR DA RIPRODURRE VIENE LETTO DA UNO SCANNER CHE IDENTIFICA E MEMORIZZA I COLORI CHE COMPONGONO CIASCUN PUNTO DELL’IMMAGINE.

## Slide 10: LA RISOLUZIONE
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
L’IMMAGINE MEMORIZZATA E’ FORMATA DA TANTI QUADRATINI COLORATI DETTI “PIXEL”.
MAGGIORE E’ IL NUMERO DI PIXEL PER POLLICE (PPI) MAGGIORE SARA’ LA RISOLUZIONE DELLA RIPRODUZIONE, OVVERO LA SUA CAPACITA’ DI RENDERE I DETTAGLI DELL’ORIGINALE.

## Slide 11: I COLORI “PANTONE”
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
E’ POSSIBILE RIPRODURRE I COLORI ANCHE SERVENDOSI DI INCHIOSTRI SPECIALI OTTENUTI MISCELANDO IN FABBRICA I COLORI PRIMARI.
E’ POSSIBILE SCEGLIERE QUESTI COLORI SUI CATALOGHI DELLE DITTE PRODUTTRICI.
SONO UTILIZZATI QUANDO SI VUOLE OTTENERE UNIFORMITA’ NEL TEMPO (COPERTINE DI COLLANE) O CERTEZZA DI UN DETERMINATO COLORE.

## Slide 12: RITOCCO E ELABORAZIONE ELETTRONICA DELLE IMMAGINI
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
FINO ALL’ARRIVO DELL’ELETTRONICA L’UNICA POSSIBILITA’ DI MIGLIORARE IL RISULTATO DI UN PROCESSO DI SELEZIONE ERA MANUALE.
IL “CROMISTA”, MASSIMO LIVELLO PROFESSIONALE PER GLI OPERAI GRAFICI, AVEVA IL COMPITO – CON ACIDI E SGARZINO – DI CORREGGERE E MIGLIORARE L’ESITO DEL PROCESSO FOTOMECCANICO.
OGGI TUTTI I PROGRAMMI DI TRATTAMENTO DELL’IMMAGINE OFFRONO LA POSSIBILITA’ MODIFICARE IN MISURA ANCHE RADICALE L’ESITO DELLA FASE DI SELEZIONE MODIFICANDO I COLORI, ELIMINANDO OGGETTI, RIGATURE, IMPERFEZIONI.

## Slide 13: LE PROVE COLORE
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
LE PROVE DI TORCHIO
  SI OTTENGONO STAMPANDO CON UN PICCOLO TORCHIO UN RIDOTTO NUMERO DI COPIE E UTILIZZANDO LE PELLICOLE, LE LASTRE, GLI INCHIOSTRI E LA CARTA PRESCELTA
  SI TRATTA DI UN PROCESSO COSTOSO, MA E’ QUELLO CHE SIMULA PIU’ DA VICINO L’EFFETTO CHE SI OTTERRA’ IN STAMPA
  SI UTILIZZANO PER I LIBRI D’ARTE E IN TUTTI I CASI IN CUI OCCORRE VERIFICARE CON AFFIDABILITA’ ASSOLUTA IL RISULTATO FINALE

## Slide 14: LE PROVE COLORE 2
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
LE PROVE CHIMICHE
  SI OTTENGONO ESPONENDO LE PELLICOLE OTTENUTE DAL PROCESSO DI SELEZIONE CROMATICA SU PARTICOLARI MATERIALI FOTOSENSIBILI. I MATERIALI PIU’ CONOSCIUTI SONO “CROMALIN” DELLA DUPONT E “MATCHPRINT” DI 3M.
  I COSTI SONO INFERIORI RISPETTO ALLE PROVE DI TORCHIO
  LA QUALITA’ E’ OGGI CONSIDERATA BUONA PER LA MAGGIOR PARTE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE. OCCORRE PERO’ RICORDARE IL CARATTERISTICO EFFETTO LUCIDO.

## Slide 15: LE PROVE COLORE 3
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
LE PROVE DIGITALI
  SI OTTENGONO PER STAMPA DEI FILE SU STAMPANTI A COLORE DI ELEVATA QUALITA’.
  CONSENTONO DI RISPARMIARE LA REALIZZAZIONE DELLE PELLICOLE
  SONO OGGI ACCETTATE PER LA PRODUZIONE CORRENTE, MA LO SVILUPPO QUALITATIVO DELLA STAMPA DIGITALE A COLORI E’ COSI’ RAPIDO CHE E’ LECITO PENSARE CHE NEL GIRO DI POCHI ANNI SOSTITUIRANNO COMPLETAMENTE LE PROVE CHIMICHE.

## Slide 16: IL TRASFERIMENTO DEI DATI 1
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
IL TRASFERIMENTO DEI DATI TRA LA REDAZIONE E LA PRESTAMPA PUO’ AVVENIRE:
  ATTRAVERSO SUPPORTI OTTICI O MAGNETICI (floppy disc, Datapack,MOD)
  ATTRAVERSO COLLEGAMENTI CON LINEE ISDN DEDICATE
  ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI FILE ALLEGATI A MAIL INVIATE VIA INTERNET

## Slide 17: IL TRASFERIMENTO DEI DATI (2)
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
IN TUTTI I CASI BISOGNA PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AL RISPETTO DEGLI STANDARD CONCORDATI TRA GLI ATTORI DELLA FILIERA PRODUTTIVA

## Slide 18: MONTAGGIO
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
E’ LA FASE DEL PROCESSO CHE METTE ASSIEME LE SINGOLE PAGINE AL FINE DI OTTENERE LA CORRETTA IMPOSTAZIONE DEL FOGLIO DI STAMPA SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA DA STAMPA E DEL SUCCESSIVO PROCESSO DI LEGATURA.
OGGI IL MONTAGGIO E’ QUASI SEMPRE REALIZZATO A VIDEO (IMPOSITION) CON L’AUSILIO DI SOFTWARE PROFESSIONALI

## Slide 19: GLI OUTPUT DELLA PRESTAMPA 1
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
INCISIONE LASTRE TRADIZIONALE
  SOLO DUE O TRE ANNI FA L’INCISIONE TRADIZIONALE DELLE MATRICI DI STAMPA (LASTRE) ERA LA TECNOLOGIA DOMINANTE:
    LE PELLICOLE DELLE PAGINE VENGONO MONTATE MANUALMENTE SU UN SUPPORTO FILMICO
    LA PELLICOLA, A CONTATTO CON LA LASTRA DA INCIDERE, VIENE ESPOSTA AD UN FASCIO LUMINOSO
    LA LASTRA VIENE SVILUPPATA, EVENTUALMENTE RITOCCATA E GOMMATA PER RENDERLA PIU’ RESISTENTE

## Slide 20: GLI OUTPUT DELLA PRESTAMPA 2
MASTER EDITORIA
G. ORLANDO
COMPUTER TO FILM
  PER MOLTI IMPRENDITORI DEL SETTORE HA RAPPRESENTATO IL PRIMO PASSO VERSO L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA:
    IL MONTAGGIO NON AVVIENE UTILIZZANDO LE PELLICOLE, BENSI’ A VIDEO
    DALLA FOTOUNITA’ VIENE STAMPATA LA PELLICOLA GIA’ NEL FORMATO LASTRA
COMPUTER TO PLATE
  L’IMPOSITION E’ SIMILE A QUELLA DEL CTF, MA L’OUTPUT DEL PROCESSO E’ DIRETTAMENTE LA LASTRA , SENZA SUPPORTI INTERMEDI.